Beispiel A: LED und TastenDruck
const int ledPin = A2;
const int ButtonPin = A0;

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(ButtonPin, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  Serial.println(analogRead(ButtonPin));
  if (analogRead(ButtonPin) < 1000)
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  else
    digitalWrite(ledPin, LOW);
}

Beispiel B: Ultraschallsensor
#include <NewPing.h>

#define TRIGGER_PIN 16
#define ECHO_PIN 15
#define MAX_DISTANCE 30

NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  delay(50);
  Serial.print("Ping: ");
  Serial.print(sonar.ping_cm());
  Serial.println("cm");
}

Beispiel C: Display
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Hello World");
}

void loop() { }